## Slide 1
北京科技大学
——解魔方机器人
目录
视觉系统
算法
控制策略
UI设计
系统框图

## Slide 2
目录
视觉系统
算法
控制策略
UI设计
系统运行流程图

## Slide 3
系统运行流程图
采集图像
聚类
原始
图像
算法
完整
魔方
信息
算法
转换
拧动
步骤
下位机
机械
步骤
机械结构
脉冲

## Slide 4
视觉系统
视觉系统由上、下、左、右四个摄像头组成，一次性可扫描50个色块。将魔方旋转90°后再次扫描，对两次扫描结果融合可得到完整的魔方信息。

## Slide 5
视觉系统
视觉系统由上、下、左、右四个摄像头组成，一次性可扫描50个色块。将魔方旋转90°后再次扫描，对两次扫描结果融合可得到完整的魔方信息。
由于四个摄像头与魔方距离远近的不同，以及光照条件等因素的影响，可明显看到图像颜色在RGB空间中成带状分布，难以区分。

## Slide 6
视觉系统
视觉系统由上、下、左、右四个摄像头组成，一次性可扫描50个色块。将魔方旋转90°后再次扫描，对两次扫描结果融合可得到完整的魔方信息。
由于四个摄像头与魔方距离远近的不同，以及光照条件等因素的影响，可明显看到图像颜色在RGB空间中成带状分布，难以区分。
提前用一个纯白色魔方对视觉系统进行亮度标定。右边图像中数字就是当前色块的光照强度。

## Slide 7
视觉系统
视觉系统由上、下、左、右四个摄像头组成，一次性可扫描50个色块。将魔方旋转90°后再次扫描，对两次扫描结果融合可得到完整的魔方信息。
由于四个摄像头与魔方距离远近的不同，以及光照条件等因素的影响，可明显看到图像颜色在RGB空间中成带状分布，难以区分。
提前用一个纯白色魔方对视觉系统进行亮度标定。右边图像中数字就是当前色块的光照强度。
光照标定后，明显消除了带状分布现象。同类聚集，异类远离。
颜色识别采用k-mean聚类和k-临近聚类算法，双重保险，提高系统可靠性。
视觉扫描与聚类总时间约1100ms。

## Slide 8
算法
算法采用two-phase algorithm（二阶段算法），50ms内平均拧动步骤18.5步。

## Slide 9
算法
拧动步骤机械步骤转换算法，经历了三个阶段：
第一阶段，采用贪心算法：
R1 F1 R2 L1 ……U1 L1 R1 B2……R1 F2 U2 D2
1 2 3 4 … i-1 i … n
当执行完前 i-1 个拧动步骤后，根据当前魔方的朝向和手爪的朝向，寻找出执行第 i 个拧动步骤最短的机械步骤序列。
平均机械步骤78步。
选取本次最短路径

## Slide 10
算法
拧动步骤机械步骤转换算法，经历了三个阶段：
第二阶段，采用深度优先搜索算法：
R1 F1 R2 L1 ……U1 L1 R1 B2……R1 F2 U2 D2
1 2 3 4 … i-1 i … n
第 i 个拧动步骤执行序列的选择，会影响后面 n-i 个拧动步骤的执行序列。因此该问题是个动态规划问题，贪心算法不能找到最优解。
经验证，对于第 i 个拧动步骤，除贪心算法选择的最短步骤外，还有15个可供选择的实现方法。因此搜索的每个节点都有16个子节点。
16种实现方法
相对贪心算法，总步骤数约缩短为原来的89%

## Slide 11
算法
拧动步骤机械步骤转换算法，经历了三个阶段：
第三阶段，以耗时最短为目标的深度优先搜索算法：
R1 F1 R2 L1 ……U1 L1 R1 B2……R1 F2 U2 D2
1 2 3 4 … i-1 i … n
考虑到，气缸开合、电机转动90°、180°耗时是不同的，因此步骤最短的不一定是用时最短的。
在16种选择中，选取使全局耗时最少的
相对深度搜索算法，总耗时约为之前的85%

## Slide 12
控制策略
电机加速与减速采用Sin函数曲线
为节省积分运算时间，采取空间换时间的策略，提前将调试好的加减速曲线以数组形式存入程序中。

## Slide 13
控制策略
将电机的运动模式分为带动、拧动、空转，分别调试
带动
拧动
空转

## Slide 14
控制策略
时间复用
时间复用是指，在保证手爪不相撞的基础上，一个步骤尚未执行完毕时，另一个步骤可以开始执行。

## Slide 15
控制策略
时间复用
时间复用使得总用时突破8秒大关！

## Slide 16
UI设计

## Slide 18
谢谢！
关键词：
白魔方标定
聚类
深度优先搜索
Sin曲线加减速
UI
时间复用
空间换时间
电机运动模式
多次打破人类选手世界纪录
平均6.5秒
追求极致
力求完美
质量22kg
成本约2500元